一、        单选题（每题1分）


1、冷拉钢筋接头采用闪光对焊应在         。

  A.冷拉前进行                                  B.冷拉后进行

  C.不能焊接                                    D.冷拉前后可以
2、泵送混凝土碎石最大粒径不得超过输送管径        。
  A.1/2                B.1/3             C.1/4                 D.1/5
3、大体积混凝土浇筑中，全面分层适应于         。
  A.平面尺寸不宜过大         B.长度较长           C.厚度不大         D.面积较大
4、泥浆护壁成孔灌注桩施工时，护筒的作用是         。
  A.导向作用                  B.提高水头          C.保护孔口         D.A、B、C都是
5、推土机的经济运距为         。
  A.100        m                    B.50m               C.70~100m         D.30~60m
6、钢筋冷拉的作用是         。
  A.提高屈服点               B.使钢筋增长         C.为了产生预应力     D.为了调直
7、大体积混凝土浇筑时内外温差不得大于        。
  A.5．C                     B.10。C               C.15。C             D.20。C
8、可用       φ12的钢筋替代7根φ10的钢筋。
A.5根                    B.7根                 C.8根              D.6根
9、细石混凝土刚性防水屋面厚度不宜小于        。
  A.30mm               B. .40~50mm.            C.45mm               D. .45~50mm
10、蓄热法养护适应于        。
  A.室外气温不低于—15。C                    B.地面以下工程
  C.表体比不大于10m—1                       D.A、B、C、都是
11、为了保证混凝土的可泵性，每立方米混凝土水泥用量不小于       。
  A.280kg             B.300kg               C.350kg              D.500kg
12、刚性多层防水层，起到防水作用的是       。
  A.结构层           B.砂浆层               C.素水泥浆层         D.面层
13、使填土压实获得最大密度时的含水量，称为       。
  A.最佳含水量       B、最大含水量         C、含水量            D、最小含水量
14、造成边坡塌方的最主要原因是        。
  A.土体重量增大        B抗剪强度降低               C.边坡太陡        D.A与B
15、一班轻型井点降水深度为      。
  A.5m            B.6m                  C.8m                   D.12m
16、闪光对焊适用于Ⅰ~Ⅱ钢筋的直径为       。
  A.2~10mm        B.10~40mm            C.20~40mcm            D.40mm以上
17、砖砌体留直槎时拉结筋沿墙高间距不得大于       。
  A.300mm         B.500mm              C.1000mm             D.1500mm
18、在现浇混凝土结构中，对模板及支撑系统的主要要求是       。
  A.保证截面尺寸及位置正确                B.足够的刚度
  C.足够的强度                            D.A.、B、C都是
19、若实验室配合比1 ：2.5 ：4.7，砂与石子的含水量分别为1%与1.2%，则实际施工配合比为       。
  A.1 ：2.56 ：4.12        B.1 ：2.57 : 4.76         C.1 :2.52 :4.82       D.1 :2.51 :4.76
20、现浇结构模板的拆除时间取决于      。
  A.结构性质        B.模板用途             C.混凝土硬化速度         D. A.、B、C都是
21、预应力混凝土与普通混凝土比较可以       。
  A.减少变形         B.提高耐久性        C.推迟裂缝出现的时间       D.A.、B、C都是
22、混凝土预制桩打桩时采用       使桩头不宜打坏。
  A.重锤低击        B.轻锤高击             C.轻锤低击               D.重锤高击
23、砖砌体水平灰缝的饱满程度不低于      。
  A.70%           B.80%           C.90%           D.100%
24、冬季混凝土施工时混凝土拌和物出机温度不宜低于        。
  A.5．C           B.10．C            C.15．C           D.20．C
25、影响砂浆标号的主要因素是      。
  A.配合比        B.水的用量         C.搅拌时间        D.搅拌方法
26、混凝土浇筑单向板时施工缝可留在         。
  A.长边任何位置       B.短边任何位置       C.不能留设        D.任何位置
27、影响混凝土搅拌效率的主要因素是       。
  A.搅拌时间           B.施工配比           C.水灰比          D.投料顺序
28、在浇筑竖向结构时，当高度超过     应采用溜槽和串筒。
A.2m               B.3m                  C.4m              D.5m
29、某钢筋为φ18，作受力直钢筋；构件长6m，则其下料长度为      。
A.6m              B.5.95m              C.6175mm           D.5914mm 
30、起重机的起重高度是指      。
  A.吊起重物的高度      B.吊钩至地面的距离      C.起重臂的长短       D.不是定值
31、钢筋调直去锈时一级钢筋的冷拉率应控制在      。
A.1%以内         B.4%以内           C.5.5%以内          D.6%以内
32、设计为摩擦桩时，打桩时质量检查应      。
  A.以贯入度为标准             B.以桩尖标高控制为主，以贯入度为参考
  C.以桩顶标高为准             D.以上都不对
33、影响填土压实的主要因素为       。
  A.土的粒径大小      B.铺土厚度及压实遍数       C.压实方法       D.压实器械
34、治理塌方最有效的方法是      。
  A.降低地下水位      B.人工挖土         C.放缓边坡坡度         D.支撑
35、钢筋混凝土中骨料的最大粒径不得大于钢筋净距的      。
  A.1/2            B.1/3         C.1/4           D.3/4
36.基坑开挖深度超过地下水位线      左右就要注意流砂的产生。
  A.0.3m         B.0.5m        C.0.3~0.5m         D.0.5~1.0m
37、后张法预应力混凝土构件孔道灌浆的主要作用是      。
  A.防止钢筋生锈      B.增加混凝土强度      C.锚固钢筋       D.增加刚度
38、抹灰罩面灰用麻刀灰纸筋灰，其厚度一般为      。
  A.1~2mm        B.2~3mm       C.4mm        D.5mm
39、细石混凝土防水屋面中分格缝的重大间距为      。
A.4m           B.5m           C.6m          D.7m
40、砌砖时每天砌筑高度不宜大于       。
A.1.5m         B.1.8m          C.2.0m         D.2.5m
41、砖基础砌筑砂浆应用      。
  A.白灰砂浆         B.混合砂浆         C.水泥砂浆          D.粘土砂浆
42、抹灰时对基层清理后贴灰饼的主要作用是      。
  A.保证砂浆的厚度       B.找平        C.挂线方便          D.增加强度
43、卷材防水屋面的屋面坡度大于3%时，卷材长边应      。
  A.垂直屋脊铺设         B.不限        C.平行于屋脊铺设       D.与屋脊成45。角斜铺
44、钢管扣件脚手架的立杆长度一般为      。
  A.3~5m                B.4~6.5m         C.5~6m            D.8~10m
45、混凝土养护应在浇捣完       内进行。
  A.10小时              B.6小时           C.12小时           D.8小时
46、同一截面中配置多种钢筋时，钢筋直径差值不宜大于       。
  A.3mm               B.5mm             C.8mm            D.以上答案都不对
47、连续闪光焊适应于焊接钢筋直径不大于       。
A.20mm              B.22mm            C.25mm            D.32mm
48、当梁的跨度小于等于       ，砼强度应达到70%时，方可拆模。
  A.4m               B.6m               C.8m              D.7m
49、打桩机的高度应为桩身全长，桩锤高度，滑轮组高度的总和再加      。
  A.1m             B.1~2m              C.3m               D.4m
50、在地基的主要受力层范围内的填土压实系数应大于       。
  A.0.93           B.0.95                C.0.96              D.0.98
51、钢筋的可焊性与      有关。
  A.含碳量       B.合金元素          C.A与B              D.含硫磷量
52、采用钢抽芯时，井字形支架的距离不宜大于       。
  A.50mm        B.100mm            C.50cm               D.100 cm
53、为了保证混凝土泵连续工作，搅拌的工作能力至少比混凝土泵工作能力高      。
  A.10%             B.20%            C.30%            D.40%
54、钢筋砖过梁钢筋伸入支座的距离不小于      。
  A.120mm          B.240mm          C.180mm          D.200mm
55、水磨石施工时，开磨时间以      为准。
  A.石子不松动为止         B.初凝后          C.终凝后          D.养护三天
56、刚性防水屋面的厚度不宜小于       。
          A.25mm       B.30mm         C.40mm          D.45mm
57、冬季施工时使用掺盐砂浆，温度不应低于        。
  A.—10。C        B.—5。C         C.+5。C             D.+1。C
58、平拱砖过梁用于非承重墙的门窗洞口处，其跨度不大于       。
  A.1.2m          B.1.5m          C.1.6m          D.1.8m
59、灰土垫层利用基槽中挖出的原土为好，土颗粒直径不大于       。
  A.3mm          B.5mm          C.8mm          D.9mm
60、混凝土浇筑尽量一次完成，中途停歇时间不应超过        。
  A.45min        B.lh            C.2h             D.2.5h
61、预制桩堆放时的层数不宜超过      。
  A.2层        B.4层           C.6层            D.8层
62、井点管距离基坑壁不宜小于0.7~1.0m，以防       .
  A.影响井点布置       B.漏气        C.流砂          D.塌方
63、基槽开挖好后，应将槽底铲平，预留       夯实厚度。
  A.1cm          B.3cm          C.1~3cm         D.3~5cm
64、抗震设防地区的建筑物气体工程不得留       。
  A.直槎         B.斜槎          C.不留槎        D.不规定
65、一直径为18mm，截面积为254.5mm2，长度为30米的钢筋，若冷拉率为4%，则应拉伸       。
  A.1000mm        B.900mm        C.1200mm        D.1500mm
66、砌墙时应从     开始留设脚手架眼。
  A.600mm         B.800mm        C.1000mm        D.1200mm
67、灰土施工留槎时不得在      。
  A.墙角           B.柱墩          C.承重的窗间墙            D.A、B和C
68、M5以上砂浆的砂子含泥量不得超过      。
  A.10%        B.5%        C.2%        D.1%
69、扣件式钢管脚手架各杆件相交伸出的端头，均应大于        ，以防止杆件滑脱。
  A.5cm        B.10cm      C.15cm       D.20cm
70、混凝土的临界强度与       有关。
A. 水泥品种      B.混凝土的强度等级       C.浇筑时的温度       D.A、B都是
71、利用导管法浇筑混凝土，管内的混凝土面应高于地下水面     。
  A.1m       B.1.5m        C.2m       D.2.5m
72、预应力构件预应力筋切格后外露长度不应小于       。
  A.15mm       B.25mm       C.30mm       D.50mm
73、皮数杆的作用是       。
  A.各部位的标高      B.灰缝厚度均匀       C.A与B       D.砖墙轴线位置
74、框架结构模板拆除的顺序是      。
  A.柱模板—楼板模板—梁模板            B. 楼板模板—梁模板—.柱模板
  C. .柱模板—梁模板—楼板模板           D.—齐拆除
75、木模板拼板的宽度不宜超过200mm，以保证      。
  A.干缩时缝隙均匀        B.浇水后易于密缝       C.受潮后不宜翅曲       D.A、B、C都是
76、一般抹灰层最小厚度不宜小于       。
  A.5mm             B.7mm            C.15m m              D.25mm
77、先张法放张钢筋，设计无要求时，混凝土应达到设计强度的         。
  A.50%            B.75%             C.80%               D.100%
78、抗震设防地区的建筑物砌体工程不得留        。
A.直槎           B.斜槎             C.不得留槎           D.不控制
79、龙门架的动力装置是       。
  A.卷扬机         B.吊盘             C.滑轮               D.电动机
80、在钢筋绑扎接头时，受拉区域内Ⅰ极钢筋应做成       度的弯钩。
  A.45             B.90               C.135                D.180
81、钢筋的焊接质量与        有关。
  A.钢材的可焊性           B.焊接工艺          C.A与B          D.温度
82、定型组合钢模板中P代表的是        。
  A.平面模板        B.阴角模板           C.阳角模板           D.连接角膜
83、水下浇注时，每立方水泥用量不少于        。
  A.280kg            B.300kg             C.350kg              D.500kg
84、结构自防水工程的防水功能依靠         。
A、防水层           B、本身的致密性      C、构造要求         D、B与C
85、采用机械搅拌砂浆，搅拌时间不应少于         。
A、1.5min            B、2min             C、2.5min            D、5min
86、普通硅酸盐水泥配制的混凝土养护时间不应少于         。
A、7天              B、14天             C、28天             D、无规定
87、砖基础一般适用于           地基上。
A、土质好           B、水位低            C.  A、B             D、任何土质上
88、硅酸盐水泥配制的混凝土临界强度为设计强度的          。
A、30%             B、40%               C、5N/mm            D、1.5 N/mm
89、配筋砌体中砌体外露面砂浆保护层不应小于           。
A、15mm           B、20mm               C、25mm             D、35mm
90、在泛水部位卷材贴在立面上的高度不宜小于       。
  A.100mm          B.200mm            C.250mm             D.300mm
91、混凝土附着式振动器适应于       。
  A.桥梁            B.现浇混凝土板          C.屋面板          D.厚度薄且钢筋密的构件
92、插入式振动器的装置操作要领是       。
  A.快插快拔        B.快插慢拔              C.慢插慢拔        D.慢插慢拔
93、泵送轻骨料混凝土的       应适量增加。
  A.水灰比          B.坍落度                C.砂率            D.水泥用量
94、在土方工程中，按        将土分成八类。
  A.土的性质        B.土的组成           C.土开挖的难易     D.土方量的大小
95、在一般混凝土的结构中，水泥用量不得大于        。
  A.300kg/m3             B. 400kg/m3                   C.  500kg/m3               D. 550kg/m3
96、高层建筑一般采用        起重机
  A.轨道式          B.行走式                C.轮胎式             D.自升式
97、预制混凝土柱的保护层厚度一般控制在       。
  A.25mm           B.35mm                 C.50mm              D.75mm
98、场地平整一般情况下填挖深度不大于        。
  A.0.3m            B.0.5m                  C.0.6m                D.0.9m
99、扣件钢管脚手架件头伸出扣件的长度为        毫米。
  A.50              B.100                  C.15                D.20
100、抹灰工程验收中墙面平整的验收工具是        。
  A.2m直尺         B.2m拖线板             C.2m直尺和楔形塞尺      D.角尺
101、混凝土的养护是为了保证其硬化所需的       。
  A.温度、湿度      B.表面不开裂            C.前期强度               D.刚度
102、有主次梁的楼盖浇筑时施工缝可留在        。
  A.次梁范围        B.此梁跨中1/3范围       C.平行于次梁任一处     D.以上都不是
103、钢筋代换的原则是       。
  A.以粗代细        B.等面积代换            C.等强代换          D.等量代换
104、摩擦桩是指       。
  A.下端受力的桩    B.位于硬土层的桩      C.位于软土层的桩    D.以上说法都不对
105、下列履带式起重机的特点不正确的是        。
A.操纵灵活         B.可负荷行使          C.可回转360º     D.稳定性好
106、焊接时顶锻速度越快越好，特别是在开始0.1秒内使钢筋压缩        。 
A.1mm             B.2—3mm             C.2mm          D.3—4mm
107、热轧钢筋机械性能抽样检验两根试件，一根作拉力试验，另一根作         。
A.冷弯试验         B.屈服点试验             C. 拉抽试验         D. 韧性试验
108、石灰膏在砂浆中有增加         的作用。
  A.粘性             B.和易性                  C.保水性           D.使用性
109、块石砌筑时搭接长度不应小于         。
  A. 50mm            B.60mm                  C.80mm              D. 100mm
110、采用二次浇筑法，起楔块时第一次浇筑的强度应达到设计强度的        。
  A.25%         B. 50%              C. 75%               D.100%
111、构件安装前弹线，其目的是为了构件的         。
  A.安装           B.对位                 C. 校正              D. B与C
112、某梁跨度6m配有2Φ18的纵向受力钢筋，则其下料长度为         。 
  A. 6175mm          B.5950mm         C. 6062.5mm          D. 6225mm
113、多层楼板模板支柱拆除，跨度在4m及4m以上的梁下均保留支柱，其支撑间距不得大于       。
  A. 1m           B.2m                  C. 3m                 D. 4m
114、改性沥青胶粘剂应检验        。
  A.拉伸性能          B.不透性              C. 耐热性           D. 剥离强度
115、在焊接连接中，接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的        。 
  A.5倍               B. 10倍                C.15倍             D. 35倍
116、一般基础开挖时设置水平桩控制基底位置，水平桩控制在离基底        。
  A. 20—30cm         B.30 —50cm            C. 30—60cm        D. 50—60cm
117、砌筑砂浆试块任何一组不应低于设计强度的        。
  A.70%              B. 75%               C.80%                D. 85%
118、        是保证砂浆标号的主要因素。
  A.配合比           B.搅拌均匀程度            C.砂率        D. 砂颗粒大小
119、木制外脚手架立杆的有效直径不应小于        。
  A.6cm              B. 7cm               C.8cm              D. 10cm
120、在混凝土搅拌中        影响混凝土质量和搅拌生产效率的重要因素之一。
  A.投料顺序         B. 搅拌量的大小        C.搅拌机的转速      D. 搅拌时间
121、旋转法起吊        。
  A.振动小           B. 生产效率高           C.安全             D. ABC都是
122、混凝土浇筑完毕后上人的最低强度不低于        。 
  A.5N/mm2            B. 3 N/mm2           C.2 N/mm2          D. 1.2 N/mm2
123、在钢筋调直时，Ⅰ级的冷拉率不得超过        。
  A.1%              B. 2%               C.3%               D.4%
124、通常情况下，同一构件内钢筋的接头应相互错开        。
  A.500mm          B.30d且不小于500mm       C.30d          D. 不限制
125、一般轻型井点降水的特点是        。
A.挖土始终处于干燥状态    B.消除流沙现象     C. 能使土更加密实   D. ABC都是
126、钢筋砖过梁中钢筋的放置应        。
  A.每皮砖放一根          B.每120砖放一根      C.不少于两根       D. 不少于三根
127、砖砌体在冬季施工时可采用冻结法，其砂浆最后强度将       。
  A.不会降低      B.低于砌筑时强度      C..高于砌筑时强度    D.以上说法都不对
128、砌筑体水平缝的砂浆饱满度应在        以上。
  A.75%                B.80%              C.90%               D. 95%
129、矩形钢筋混凝土柱临时固定时用的械块是        。
  A.6块                B.4块              C.8块                D. 10块
130、后张法预应力筋张拉时应       。
  A.上下同时张拉        B.对称张拉      C.同一侧面同时张拉    D.以上说法都不对
131、振捣帮在振捣混凝土时每插点振捣的最短时间是       。
  A.10秒           B. 15秒               C.30秒              D. 40秒
132、常用的降水方法是        。
  A.多层轻型井点        B.点渗井点            C.喷射井点           D.管井井点
133、打桩过程中桩架垂直度偏差不得超过        。
  A.1%                  B.2%                  C.3%               D. 5%
134、砂浆在砌体中的作用，下列说法不正确的是        。
A.胶结                  B.传递压力             C.冷却            D.隔热
135、牛腿桩的斜吊绑扎法的特点是        。
  A.起重高度小           B.抗弯强度高         C.吊装方便        D.无任何要求
136、架设井子架时，其高度要比房屋高出         。
  A.1—2m            B.2—3m                C.3—4m           D.4—5m
137、脚手架砌筑时均布荷载每平方米不超过         。
  A.1.5KN            B.2.0KN              C.2.2KN              D.2.7KN
138、碳素钢中的含碳量直接影响钢材的         。  
  A.强度              B.刚度                C.塑性             D.韧性
139、人工挖孔灌注桩，桩径不宜小于         。
  A.800mm          B.1000mm              C.1200mm            D. 1500mm
140、显露木纹的油漆中可用         。
A、调和漆          B、磁漆             C、清漆            D、色漆
141、砂浆强度应以标准养护，龄期为          天。
A、7               B、14               C、28               D、32
142、钢筋代换，主要考虑          。
A、承载力要求      B、构造要求        C、A与B           D、数量要求
143、砖砌体的垂直度用          检查。
A、水平尺           B、2 m靠尺        C、2 m托线板       D.   A、B
144、在负筋绑扎接头中，受拉区内Ⅰ级钢筋应做成           的弯钩。
A、45度            B、90度            C、135度          D、180度
145、砌块墙体上下层之间的错缝搭接长度不应小于         。
A、120 mm          B、150 mm            C、240 mm         D、480 mm
146、下列对钢模板特点说法不正确的是           。
A、重量轻        B、适用任何复杂结构      C、投资方便       D、投资较高
147、不受风雨影响的普通混凝土最小水泥量不小于          。
A、300kg/m3       B、250 kg/m3           C、225 kg/m3         D、200 kg/m3
148、混凝土施工中施工缝宜在受          较小的部位。
A、弯矩           B、剪力               C、扭矩             D、轴向力
149、当要求降水深度大于6米时，而土的渗透系数较小时适用于          。
A、一般轻型井点    B、管井井点         C、点渗井点           D、喷射井点
150、砌体施工中，临时洞口宽度不超过           。
A、0.8m            B、1.0 m               C、1.2 m

# 施工员考试题

0

一、填空题：（20题） 
　　1、安全生产方针是   安全第一，预防为主     。 
　　2、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行  淘汰    制度。 
　　3、建筑施工单位的主要负责人依法对本单位的安全生产工作 ________负责。 
　　4、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定，生产经营单位应组织制定本单位的生产安全事故            预案。 
5、施工单位的项目负责人对          的安全施工负责。 
　　6、消防工作坚持专门机关与群众相结合的原则、实行防火安全            。 
　　7、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》第十三条和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故有关          的法律责任。 
　　8、生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业          证书，上岗作业的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。可以并处2万元以下的罚款。 
　　9、施工现场安全，实行施工总承包的，由            负责。 
　　10、生产经营单位主要负责人未履行安全管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法规定追究          。 
　　11、重大事故发生后，事故发生单位应当在              小时内写出书面报告,按程序和部门逐级上报。 
　　12、生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的                。 
　　13、消防工作贯彻预防为主          的方针。 
　　14、建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，应当编制            安全施工组织设计,并采取安全技术措施。 
　　15、在城市区范围向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应符合国家规定的          环境噪声排放标准。正确答案；施工场界 
　　16、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取          措施。 
　　17、施工单位应向作业人员                    告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 
　　18、建设工程施工之前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方              确认。 
　　19、《中华人民共和国建筑法》第七十一条规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者            ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 
　　20、生产经营单位发生安全事故，单位负责人接到事故报告后，应立即如实报告当地员有安全生产监督管理职责的部门，不得              、谎报或者            ，不得破坏事故现场，毁灭有关证据。 
　　二、单项选择题：（20题） 
　　1、保障人民群众    C  安全，是制定《中华人民共和国安全法生产法》的目的之一。 
　　A、生命 B、财产 C、生命和财产 
　　2、《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定，个人经营的投资人未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照《中华人民共和国刑法》规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,对个人经营的投资人处2万元以上        万元以下的罚款。 
　　A．10 B.20 C.30 
　　3、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定：企业、事业单位职工由于不服从管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处        以下的有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3 年以上7年以下有期徒刑。 
　　A．1年 B.2 年 C.3年 
　　4、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的，由        处十五日以下拘留。 
　　A．公安机关 B.检察机关 C.安全生产监督管理部门 
　　5、进行爆破、吊装等危险作业、未安排专门管理人员进行现场安全管理的，依据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以处                的罚款。 
　　A．1万元以上5万元以下 B．2万元以上10万元以下 C．2万元以上20万元以下 
　　6、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职撤职的处分，对逃匿的处            日以下拘留，构成犯罪的依照刑事法有关规定追刑事责任。 
　　A．10 B．15 C.20 
　　7、用人单位强令劳动者冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究            责任。 
　　A、民事 B、行政 C、刑事 
　　8、建筑企业的职工，由于不服管理违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大事故《建设工程安全生产管理条例》或者造成其他严重后果的刑法如何规定。（ ） 
　　A、处5年以下徒刑或者拘役 B、处3年以下徒刑或者拘役 C、处一年以下徒刑事或者拘役 
　　9、违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接负责人处几年有期徒刑或者拘役？（ ） 
　　A、10年 B 、5年 C、3年 
　　10、国家规定：施工单位应在以下期限内对管理人员和作业人员至少进行一次安全生产教育培训。（C ） 
　　A、3个月 B 、半年 C、一年 D、2年 
　　11、负责对安全生产进行现场监督检查的人员是：（ A） 
　　A、主管工长 B、项目经理 C、上级检查人员 D、专职安全员 
　　12、以下人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（ ） 
　　A、施工单位主要负责人和项目负责人； B、项目负责人和安全员 
　　C、专职安全生产管理人员； D、A 和C 
　　13、工程总承包项目的“生产安全事故应急救援预案”应由（ ）单位统一组织编制。 
　　A、甲方 B、总包 C、监理 D、分包 
　　14、重大安全事故发生后，施工单位应在（ ）小时内以书面形式逐级上报。 
　　A、八 B、二十四 C、十二 
　　15、《消防法》规定，任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用（ ）和设施。 
　　A、消火拴 B、消防设施 C、灭火器 
　　16、《环境保护法》规定，（ ）中防治污染的设施，必须与主体工和同时设计、同时施工、同时投产使用。 
　　A、建设项目 B、建筑工程 
　　17、国务院75号令规定，轻伤、重伤事故，由（ ）或其指定人员，组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查，进行调查。 
　　A、项目经理 B、企业负责人 C、安全管理人员 
　　18、工程建设重大事故报告和调查程序规定，重大事故的调查工作必须坚持（ ）、尊重科学的原则。 
　　A、调查研究 B、数据说话 C、实事求是 
　　19、《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业安全生产条件、安全生产业绩的单项评价和安全生产能力综合评价结果均分为（ ）。 
　　A、优、良、差 B、合格、基本合格、不合格 
　　20、由于用人单位的原因订立的，（ ）合同，对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。 
　　A、工程 B、劳务 C、无效 
　　四、判断题：（15题） 
　　1、 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。（ ） 
　　2、建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有：服从管理，遵守纪；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全培训教育，掌握安全生产技能，发现事故隐患及时报告。（ ） 
　　3、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。( ) 
　　4、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与做从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的，不受法律保护 ( ) 
　　5、制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( ) 
　　6、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。( ) 
　　7、生产经营单位的从业有人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。( ) 
　　8、为了保证工程进度，对发生的事故采取隐瞒不报的做法，可以谅解。( ) 
　　9、打桩工程在噪声敏感区域施工，经过工程所在地环境保护行政主管部门申报就可在夜间进行施工作业。( ) 
　　10、房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担。( ) 
　　11、建筑施工企业给从事危险作业的职工办理意外伤害保险，可以视企业的经济条件而足。( ) 
　　12、凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人，都必须接受建设行政主管部门入其授权的建筑安全生产监督机构的行业监督管理，并依法接受国家安全监察。( ) 
　　13、施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等 自升式架设设施安装完后即可投入使用。( ) 
　　14、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。( ) 
　　15、垂直运输机械人员、安装拆卸工、爆破作业人员、登高架设作业人员、电工、锅炉工、焊工、信号工等特种作业人员必须经过考核合格取得操作证后方准上作业。( ) 
　　五、简答题：（5题） 
　　1、《中华人民共和国安全法生产法》的立法目的是什么？ 
　　2、《中华人民共和国建筑法》规定了哪些主要建筑施工安全生产管理制度？ 
　　3、企业应具备哪些安全生产条件可取得安全生产许可证？ 
　　4、未取得安全生产许可证擅自进行生产的企业负何法律责任？ 
　　5、发生工伤死亡、重伤事故，现场处理工作有什么要求？ 
　　六、论述题： 
　　你对你所领导的企业安全生产状况是如何评价的？还有哪些问题需立即着手解决？对企业安全防护工作今后有何想法和安排。 
一、填空题：（20题） 
　　1、施工单位的项目负责人对          的安全施工负责。 
　　2、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定，生产经营单位应组织制定本单位的生产安全事故        预案。 
　　3、《中华人民共和国建筑法》第四十七条规定：建筑企业和作业人员在施工生产过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得                  。 
　　4、消防工作坚持专门机关与群众相结合的原则、实行防火安全              。 
　　5、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》第十三条和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故有关 的法律责任。 
　　6、重大事故发生后，事故发生单位应当在 小时内写出书面报告,按程序和部门逐级上报。 
　　7、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由 管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 
　　8、生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的 。 
　　9、工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的采取措施        ，维护职工在安全生产方面的        。 
　　10、消防工作贯彻预防为主          的方针。 
　　11、建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，应当编制        安全施工组织设计,并采取安全技术措施。 
　　12、在城市区范围向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应符合国家规定的        环境噪声排放标准。 
　　13、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取      措施。 
　　14、施工单位应向作业人员              告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 
　　15、建设工程施工之前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方          确认。 
　　16、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转，并定期组织      。 
　　17、禁止在具有          的场所使用明火；特殊情况应事先办理审批手续，作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。 
　　18、火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任、故意破坏现场或者伪造现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或者处        日以下拘留。 
　　19、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法津尚有获得赔偿的权利，有权向        提出赔偿要求。 
　　20、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订        ，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 
　　二、单项选择题：（30题） 
　　1、《中华人民共和国建筑法》的立法目的是为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的 ，促进建筑业建康发展。 
　　A、正常施工 B、节约开支 C、 质量和安全 
　　2、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的由 依法强制执行。 
　　A．公安机关 B.人民法院 C.生产安全监察部门 
　　3、《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定，个人经营的投资人未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照《中华人民共和国刑法》规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,对个人经营的投资人处2万元以上 万元以下的罚款。 
　　A．10 B.20 C.30 
　　4、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定：企业、事业单位职工由于不服从管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处 以下的有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3 年以上7年以下有期徒刑。 
　　A．1年 B.2 年 C.3年 
　　5、负责对安全生产进行现场监督检查的人员是： 
　　A、主管工长 B、项目经理 C、上级检查人员 D、专职安全员 
　　6、《中华人民共和国安全生产法》中设定的法律责任有刑事责任、行政责任和 三种。 
　　A．民事责任 B.财产责任 C.其他法律责任 
　　7、进行爆破、吊装等危险作业、未安排专门管理人员进行现场安全管理的，依据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以处 的罚款。 
　　A．1万元以上5万元以下 B．2万元以上10万元以下 C．2万元以上20万元以下 
　　8、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职撤职的处分，对逃匿的处 日以下拘留，构成犯罪的依照刑事法有关规定追刑事责任。 
　　A．10 B．15 C.20 
　　9、《建设工程安全生产管理条例》第六十四条规定，施工单位在施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明可在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，责令限期改正；逾期未改正的责令停业整顿，并处 的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追刑事责任。 
　　A、2万元以上5万元以下 B．5万元以上10万元以下 C．5万元以上20万元以下 
　　10、用人单位强令劳动者冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究 责任。 
　　A、民事 B、行政 C、刑事 
　　11、建筑企业的职工，由于不服管理违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大事故《建设工程安全生产管理条例》或者造成其他严重后果的刑法如何规定。（ ） 
　　A、处5年以下徒刑或者拘役 B、处3年以下徒刑或者拘役 C、处一年以下徒刑事或者拘役 
　　12、违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接负责人处几年有期徒刑或者拘役？（ ） 
　　A、10年 B 、5年 C、3年 
　　13、国家规定：施工单位应在以下期限内对管理人员和作业人员至少进行一次安全生产教育培训。（ ） 
　　A、3个月 B 、半年 C、一年 D、2年 
　　14、对总承包的施工项目，分包单位不服从管理，导致生产安全事故的，由（ ）单位承担主要责任。 
　　A、总包 B、分包 C、监理 D、甲方 
　　15、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。 
　　A、安全宣传标语 B、安全宣教挂图 C、安全警示标志 
　　16、以下人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（ ） 
　　A、施工单位主要负责人和项目负责人； B、项目负责人和安全员 
　　C、专职安全生产管理人员； D、A 和C 
　　17、工程总承包项目的“生产安全事故应急救援预案”应由（ ）单位统一组织编制。 
　　A、甲方 B、总包 C、监理 D、分包 
　　18、国家规定：施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（ ）的罚款。 
　　A、10万元以上30万元以下； B、5万元以上10万元以下； 
　　C．10万元以上20万元以下； D、15万元以上，30万元以下。 
　　19、国家规定：生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（ ）以下的罚款。 
　　A、1万元 B、5万元 C、10万元 D、3万元 
　　20、国家规定：生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（ ）以下的罚款。 
　　A、1万元 B、5万元 C、2万元 D、10万元 
　　21、重大安全事故发生后，施工单位应在（ ）小时内以书面形式逐级上报。 
　　A、八 B、二十四 C、十二 
　　22、《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业的安全规程、规章，不得（ ）。 
　　A、无法上岗 B、违反安全技术规程 C、违章指挥违章操作 
　　23、工程建设重大事故报告和调查程序规定，重大事故的调查工作必须坚持（ ）、尊重科学的原则。 
　　A、调查研究 B、数据说话 C、实事求是 
　　24、《消防法》规定，作业人员必须消防安全规定，采取相应的（ ）措施。 
　　A、行业安全 B、消防安全 C、技术安全 
　　25、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得特种作业 证书，方可上岗作业。 
　　A、 操作资格 B、许可 C、安全 
　　26、《环境保护法》规定，（ ）中防治污染的设施，必须与主体工和同时设计、同时施工、同时投产使用。 
　　A、建设项目 B、建筑工程 
　　27、国务院75号令规定，（ ）接到重伤、死亡、重大死亡事故报告的，应立即报告企业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。 
　　A、项目经理 B、企业责人 C、安全管理人员 
　　28、国务院75号令规定，轻伤、重伤事故，由（ ）或其指定人员，组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查，进行调查。 
　　A、项目经理 B、企业负责人 C、安全管理人员 
　　29、国务院75号令规定，伤亡事故处理工作应当在90日内结案，特殊情况下不得超过（ ）日。 
　　A、360 B、180 C、120 
　　四、判断题：（20题） 
　　1、 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。（ ） 
　　2、《中华人民共和国建筑法》第三条要求建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。（ ） 
　　3、建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有：服从管理，遵守纪；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全培训教育，掌握安全生产技能，发现事故隐患及时报告。（ ） 
　　4、从事建筑活动当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。（ ） 
　　5、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。( ) 
　　6、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。( ) 
　　7、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与做从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的，不受法律保护 ( ) 
　　8、垂直运输机械人员、安装拆卸工、爆破作业人员、登高架设作业人员、电工、锅炉工、焊工、信号工等特种作业人员必须经过考核合格取得操作证后方准上岗作业。( ) 
　　9、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督管理部门的安全检查，应当予以配合，不得拒绝阻挠。( ) 
　　10、制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( ) 
　　11、在一些企业生产和工程建设承包中，发包人（甲方）与承包人（乙方）签订伤亡事故合同时，规定若发生伤亡事故，由乙方自行负责，甲方只赔偿一定的费用。这种合同是无效的，但经过主管部门批准或公证后有效。( ) 
　　12、安全生产责任制是一项最基本的安全生产管理制度。( ) 
　　13、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。( ) 
　　14、生产经营单位的从业有人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。( ) 
　　15、强令工人冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果，这是犯罪行为。( ) 
　　16、为了保证工程进度，对发生的事故采取隐瞒不报的做法，可以谅解。( ) 
　　17、打桩工程在噪声敏感区域施工，经过工程所在地环境保护行政主管部门申报就可在夜间进行施工作业。( ) 
　　18、房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担。( ) 
　　19、为节约施工成本，建筑施工中产生的泥浆水可以直接排入城市排水设施和河流。( ) 
　　20、建筑施工企业给从事危险作业的职工办理意外伤害保险，可以视企业的经济条件而定。( ) 
　　五、简答题：（5题） 
　　1、施工企业对施工项目的安全措施应在什么阶段制定？ 
　　2、未取得安全生产许可证擅自进行生产的企业负何法律责任？ 
　　3、生产经营单位发生生产安全事故，应如何做好抢救工作？ 
　　4、事故调查中“四不放过“的原则是什么？ 
　　5、企业应具备哪些安全生产条件可取得安全生产许可证？ 
　　六、论述题： 
　　结合实际情况谈谈本单位施工现场安全生产管理存在哪些问题？如何解决？
一、填空题：（20题） 
　　1、建筑施工作业人员有权获得安全生产所需的            用品。 
　　2、建筑施工单位的主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员必须经过主管部门对其安全生产          考核合格后方可任职。 
　　3、建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产 制度，采取有效措施，防止伤亡和其他生产安全事故的发生。 
　　4、为保证施工安全，建筑施工企业应当在          采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。 
　　5、生产经营单位发生安全事故，单位负责人接到事故报告后，应立即如实报告当地员有安全生产监督管理职责的部门，不得 、谎报或者 ，不得破坏事故现场，毁灭有关证据。 
　　6、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排 进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 
　　7、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取 措施。 
　　8、施工单位应向作业人员 告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 
　　9、施工现场安全，实行施工总承包的，由 负责。 
　　10、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由 管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 
　　11、禁止在具有 的场所使用明火；特殊情况应事先办理审批手续，作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。 
　　12、消防工作贯彻预防为主 的方针。 
　　13、在城市区范围向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应符合国家规定的 环境噪声排放标准。 
　　14、建筑施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需要费用，应当用于 用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。 
　　15、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于 mA，额定漏电动作时间不小于 。 
　　16、 现场使用的漏电保护开关其漏电电流不得大于 毫安 ,动作时间不得大于 秒 。其动作特性一般应小于 。在漏电保护开关的电路中, 零线必须穿过零序电流互感器。否则将导致漏电保护开关误动作。 
　　17、雨季使用移动电气设备和手持电动工具时，应安装漏电保护装置，人员要使用 的劳动护具。 
　　18、施焊现场10米范围内，不得堆放        、        、              、          等易燃易爆物品。 
　　19、装卸乙炔气瓶或石油气瓶时应该                ，不得抛、碰、滑、滚等剧烈震动。 
　　20、办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在              容器中，定期灭蝇，及时清运。 
　　 
　　二、单项选择题：（37题） 
　　1、依照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者处分之日起      内不得担任何经营单位的主要负责人。 
　　A．2年 B.3 年 C.5年 
　　2、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的由          依法强制执行。 
　　A．公安机关 B.人民法院 C.生产安全监察部门 
　　3、《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定，个人经营的投资人未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照《中华人民共和国刑法》规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,对个人经营的投资人处2万元以上          万元以下的罚款。 
　　A．10 B.20 C.30 
　　4、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定：企业、事业单位职工由于不服从管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处        以下的有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3 年以上7年以下有期徒刑。 
　　A．1年 B.2 年 C.3年 
　　5、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的，由 处十五日以下拘留。 
　　A．公安机关B.检察机关 C.安全生产监督管理部门 
　　6、《中华人民共和国安全生产法》中设定的法律责任有刑事责任、行政责任和 三种。 
　　A．民事责任 B.财产责任 C.其他法律责任 
　　7、进行爆破、吊装等危险作业、未安排专门管理人员进行现场安全管理的，依据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以处 的罚款。 
　　A．1万元以上5万元以下 B．2万元以上10万元以下 C．2万元以上20万元以下 
　　8、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职撤职的处分，对逃匿的处 日以下拘留，构成犯罪的依照刑事法有关规定追刑事责任。 
　　A．10 B．15 C.20 
　　9、《建设工程安全生产管理条例》第六十四条规定，施工单位在施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明可在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，责令限期改正；逾期未改正的责令停业整顿，并处 的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追刑事责任。 
　　A、2万元以上5万元以下 B．5万元以上10万元以下 C．5万元以上20万元以下 
　　10、用人单位强令劳动者冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究        责任。 
　　A、民事 B、行政 C、刑事 
　　11、违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接负责人处几年有期徒刑或者拘役？（ ） 
　　A、10年 B 、5年 C、3年 
　　12、国家规定：施工单位应在以下期限内对管理人员和作业人员至少进行一次安全生产教育培训。（ ） 
　　A、3个月 B 、半年 C、一年 D、2年 
　　13、工程建设重大事故报告和调查程序规定，重大事故的调查工作必须坚持（ ）、尊重科学的原则。 
　　A、调查研究 B、数据说话 C、实事求是 
　　14、对总承包的施工项目，分包单位不服理导致生产安全事故的，由（ ）单位承担主要责任。 
　　A、总包 B、分包 C、监理 D、甲方 
　　15、负责对安全生产进行现场监督检查的人员是：（ ） 
　　A、主管工长 B、项目经理 C、上级检查人员 D、专职安全员 
　　16、以下人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（ ） 
　　A、施工单位主要负责人和项目负责人； B、项目负责人和安全员 
　　C、专职安全生产管理人员； D、A 和C 
　　17、工程总承包项目的“生产安全事故应急救援预案”应由（ ）单位统一组织编制。 
　　A、甲方 B、总包 C、监理 D、分包 
　　18、国家规定：施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（ ）的罚款。 
　　A、10万元以上30万元以下； B、5万元以上下文0万元以下； 
　　C．10万元以上20万元以下； D、15万元以上，30万元以下 
　　19、国家规定：生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（ ）以下的罚款。 
　　A、1万元 B、5万元 C、10万元 D、3万元 
　　20、国家规定：生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（ ）以下的罚款。 
　　A、1万元 B、5万元 C、2万元 D、10万元 
　　21、重大安全事故发生后，施工单位应在（ ）小时内以书面形式逐级上报。 
　　A、八 B、二十四 C、十二 
　　22企业职工伤亡事分类标准规定，（ ）指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。 
　　A、轻伤 B、重伤 
　　23、龙门架、外用电梯首层进料口一侧应搭设防护棚，且防护棚两侧用（ ）安全网进行封闭。 
　　A 、密目 B、施工现场使用 C、防护 
　　24、夜间作业场所必须配备足够的照明设施。沟槽边、作业点、道路口必须设明显安全标志，夜间必须设（ ）。 
　　A：红色警示灯. B：黄色警示灯. C：蓝色警示灯. D：红/黄色警示灯. 
　　25、《消防法》规定，任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用（ ）和设施。 
　　A、消火拴 B、消防设施 C、灭火器 
　　26、《环境保护法》规定，（ ）中防治污染的设施，必须与主体工和同时设计、同时施工、同时投产使用。 
　　A、建设项目 B、建筑工程 
　　27、《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业安全生产条件、安全生产业绩的单项评价和安全生产能力综合评价结果均分为（ ）。 
　　A、优、良、差 B、合格、基本合格、不合格 
　　28、国务院75号令规定，轻伤、重伤事故，由（ ）或其指定人员，组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查，进行调查。 
　　A、项目经理 B、企业负责人 C、安全管理人员 
　　29、国务院75号令规定，伤亡事故处理工作应当在90日内结案，特殊情况下不得超过（ ）日。 
　　A、360 B、180 C、120 
　　30、（ ）应当在开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工措施报送建设工程式所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 
　　A、建设单位 B 、监理单位 C、施工单位 
　　31、行政责任是指由国家行政机关认定的，（ ）因违反行政法律规范所应承担的法律后果。 
　　A、领导人 B、负责人 C、行为人 
　　32、 氧气瓶、乙炔瓶与明火作业距离不小于（ ）米。 
　　A、5 B、10 C、15 D、20 
　　33、 单排扣件式钢管脚手架用于砌筑工程搭设中操作层小横杆间距应小于（ ）㎜。 
　　A、750 B、1000 C、1200 D、1500 
　　34、采用起重机械吊运模板等材料时，被吊的模板构件和材料应捆牢，起落应听从指挥，被吊重物下方（ ）严禁人员停留。 
　　A、1m B、2m C、回转半径内 D、3m 
　　35、临时用电施工组织设计必须由（ ）编制，技术负责人审核，并经主管部门批准后实施，临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据。 
　　36、起重工必须经专门（），考试合格持证上岗。 
　　A、操作技术培训 B、操作技能培训 C、安全技术培训 D、生产技能培训 
　　37、 起重机载物行走时，载荷不得超过额定荷载的70%，重物离地面不得超过（ ）mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。 
　　A. 600 B. 700 C. 500 D. 800 
　　四、判断题：（20题） 
　　1、 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。（ ） 
　　2、从事建筑活动当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。（ ） 
　　3、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。( ) 
　　4、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的，不受法律保护 ( ) 
　　5、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督管理部门的安全检查，应当予以配合，不得拒绝阻挠。( ) 
　　6、制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( ) 
　　7、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。( ) 
　　8、生产经营单位的从业有人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。( ) 
　　9、打桩工程在噪声敏感区域施工，经过工程所在地环境保护行政主管部门申报就可在夜间进行施工作业。( ) 
　　10、 高处作业的安全技术措施及其所需料具，不一定要列入工程的施工组织设计中。（ ） 
　　11、脚手架搭设可将外径48㎜和外径51㎜的钢管混合使用。（ ） 
　　12、高处作业时，连接件或工具可放在箱盒、工具袋、模板或脚手架上。（ ） 
　　13、施工现场临时用电设施采用三级配电，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下是用电设备。（ ） 
　　14、起重机作业前应进行作业环境检查，确认吊钩、臂架等部件范围内无障碍和其它人员，鸣笛示警后方可作业。（ ） 
　　15、临时用电照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器。（ ） 
　　16、起重机作业中突然停电，应立即将所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施将重物吊到地面。（ ） 
　　17、使用电焊机应单独开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5米，二次线长度应小于15米。（ ） 
　　18、在施工用电检查评分表中，外电保护小于安全距离又无防护措施的扣20分。（ ） 
　　19、双排扣件式承重脚手架宽度为2--2.5m。（ ） 
　　20、施工单位应当在施工现场设置临时消防车道，并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道。（ ） 
　　五、简答题：（10题） 
　　1、《中华人民共和国建筑法》对施工现场的环境保护和安全有何规定？ 
　　2、《中华人民共和国安全生产法》第七十三条，对事故调查处理有哪些要求？ 
　　3、《建设工程生产管理条例》第四十条对建筑施工单位生产安全事故的应急救援有哪些规定？ 
　　4、施工现场发生生产安全事故后，紧急救护应注意的要点是什么？ 
　　5、起重作业中“十不吊”的原则是什么？ 
　　6、施工现场临时用电对配电箱开关箱进行检查及维修时应如何去做？ 
　　7、电焊机的安全使用与要求有哪些？ 
　　8、扣件式钢管脚手架，在使用期间安全强制性规定严禁拆除哪些杆件？ 
　　9、构件吊装的悬空作业，必须遵守哪些规定？ 
　　10、“三宝、四口”指的是什么？ 
　　五、分析题：（5题） 
　　1．某施工单位施工时使用了FO/23B型塔式起重机，由于违反起重吊装作业的安全规定，严重超载，造成变幅小车失控，塔身整体失稳倾斜，该楼八层作业的2名工人砸死，起重机司机受重伤。试判断该起事故为何种工伤事故？对该起事故应如何调查、分析？ 
　　2．某工地负责人根据工程需要决定将6#楼桥式架子下落一层，队长穆某派壮工佟某和马某上桥做落架子工作，工人虽带安全带，但未挂在架柱上，当落两边4米跨桥架子时，桥架两端倒链脱钩，桥架倾翻，佟、马二人摔下，当场死亡。请分析：1. 事故类型 2. 事故原因 3. 责任者 4. 领导应负的责任 
　　3.某建筑工地有一井字架,工人王某在机工未在场的情况下擅自开动卷扬机提升物料,因操作失误且无超高限位装置,使滑轮直接顶到天轮,造成地轮被拉起,恰在此时另一工人吴某正横跨卷扬机的水平钢丝绳, 钢丝绳将吴某弹起摔出,造成吴某颅脑受伤死亡,主管工长在进期检查时发现无超高限位装置问题,但未及时整改.试按①.事故伤害 "七项内容" 进行分析;②.确定该事故的原因;③. 确定该事故责任者。 
　　4、某工地，按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，扣件滑丝，有的一拧小盖口就断裂。为了防止安全事故的发生，试问：安全员应如何处理此事？ 
　　5、某工地的机械工王某站在搅拌机的灰斗和滚筒的底盘上保养机器。班长刘某未等王某离开就开动机器，灰斗将王某的腿部挤压住，刘某惊慌失措，两次错按电钮，灰斗继续上升将王某挤压致死。通过这一起典型的机械伤害案例，分析违章之处，应吸取哪些教训及应采取的预防措施？