安徽指南针施工员考试模拟题

一、填空题：（20题）

1、安全生产方针是      。

2、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行  淘汰    制度。

3、建筑施工单位的主要负责人依法对本单位的安全生产工作 ________负责。

4、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定，生产经营单位应组织制定本单位的生产安全事故            预案。

5、施工单位的项目负责人对          的安全施工负责。

6、消防工作坚持专门机关与群众相结合的原则、实行防火安全            。

7、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《中华人民共和国安全生产法》第十三条和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故有关          的法律责任。

8、生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业          证书，上岗作业的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。可以并处2万元以下的罚款。

9、施工现场安全，实行施工总承包的，由            负责。

10、生产经营单位主要负责人未履行安全管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法规定追究          。

11、重大事故发生后，事故发生单位应当在              小时内写出书面报告,按程序和部门逐级上报。

12、生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的                。

13、消防工作贯彻预防为主          的方针。

14、建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，应当编制            安全施工组织设计,并采取安全技术措施。

15、在城市区范围向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应符合国家规定的          环境噪声排放标准。正确答案；施工场界

16、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取          措施。

17、施工单位应向作业人员                    告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

18、建设工程施工之前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方              确认。

19、《中华人民共和国建筑法》第七十一条规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者            ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

20、生产经营单位发生安全事故，单位负责人接到事故报告后，应立即如实报告当地员有安全生产监督管理职责的部门，不得              、谎报或者            ，不得破坏事故现场，毁灭有关证据。

21、季节性施工主要指          和           的施工过程。

22、力的三要素是         、         和          。力的作用线是指         。

23、浇筑砼时，自由倾落高度不应超过     米，在竖向结构中不得超过     米。如超过时，应采用        、         以防止砼发生         。

24、钢筋接头连接方法有            、            和            。

25、技术交底方式以       为主，以       为辅，必要时辅以      ，交接双方应         。

26、钢筋混凝土结构工程由        、         、          等多个分项工程组成。

27、大体积混凝土结构浇注，根据结构特点不同可分为            、            、            等浇注方案。

28、砖墙的组砌形式主要有             、           、              。

29、防水工程按其使用材料可分为              和             两大类。

30、砼的检验评定分为                         、                     法两种。

二、单项选择题：（20题）

1、测定混凝土强度用的标准试件是（  ）mm。

A. 70.7×70.7×70.7    B. 150×150×150    C. 100×100×100   D. 200×200×200

2、建筑物总宽度为13m，屋面坡度为2％（两面坡，横向）屋顶中央应升起高度是（  ）

A、200㎜      B、150㎜    C、130㎜      D、260㎜

3、有抗震要求的结构，其箍筋弯钩平直部分长度至少应为（  ）

A、3d        B、5d       C、6.25d     D、10d

4、对于有抗渗要求的砼养护时间不应少于（  ）

A、3天    B、7天     C、14天    D、28天

5、钢筋混凝土结构施工时，施工缝宜留在结构受（  ）较小且便于施工的部位。

A剪力             B 压力        C拉力            D 应力

6、为了调节硅酸盐水泥的凝结时间，常掺入适量的（  ）

A.石灰    B.石膏      C.粉煤灰    D.氧化镁

7、施工现场的安全电压一般为（  ）

A.36V   B.50V   C.220V       D.360V

8、回填时填土的含水量应控制在（  ）。

A、最佳含9、（  ）具有提升、回转、垂直和水平运输等功能的机械设备。

A施工电梯         B龙门架       C塔式起重机

10、混凝土质量的检查包括（  ）的质量检查。

A原材料质量、配比      B强度      C施工过程中和养护后    D轴线、标高水量   B、最大含水量  C、最小含水量  D、平均含水量

11、负责对安全生产进行现场监督检查的人员是：（ ）

A、主管工长 B、项目经理 C、上级检查人员 D、专职安全员

12、以下人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（ ）

A、施工单位主要负责人和项目负责人； B、项目负责人和安全员

C、专职安全生产管理人员； D、A 和C

13、工程总承包项目的“生产安全事故应急救援预案”应由（ ）单位统一组织编制。

A、甲方 B、总包 C、监理 D、分包

14、重大安全事故发生后，施工单位应在（ ）小时内以书面形式逐级上报。

A、八 B、二十四 C、十二

15、《消防法》规定，任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用（ ）和设施。

A、消火拴 B、消防设施 C、灭火器

16、《环境保护法》规定，（ ）中防治污染的设施，必须与主体工和同时设计、同时施工、同时投产使用。

A、建设项目 B、建筑工程

17、国务院75号令规定，轻伤、重伤事故，由（ ）或其指定人员，组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查，进行调查。

A、项目经理 B、企业负责人 C、安全管理人员

18、工程建设重大事故报告和调查程序规定，重大事故的调查工作必须坚持（ ）、尊重科学的原则。

A、调查研究 B、数据说话 C、实事求是

19、《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业安全生产条件、安全生产业绩的单项评价和安全生产能力综合评价结果均分为（ ）。

A、优、良、差 B、合格、基本合格、不合格

20、由于用人单位的原因订立的，（ ）合同，对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

A、工程 B、劳务 C、无效

21、预应力混凝土与普通混凝土比较可以       。

A.减少变形         B.提高耐久性        C.推迟裂缝出现的时间       D.A.、B、C都是

22、混凝土预制桩打桩时采用       使桩头不宜打坏。

A.重锤低击        B.轻锤高击             C.轻锤低击               D.重锤高击

23、砖砌体水平灰缝的饱满程度不低于      。

A.70%           B.80%           C.90%           D.100%

24、冬季混凝土施工时混凝土拌和物出机温度不宜低于        。

A.5．C           B.10．C            C.15．C           D.20．C

25、影响砂浆标号的主要因素是      。

A.配合比        B.水的用量         C.搅拌时间        D.搅拌方法

26、混凝土浇筑单向板时施工缝可留在         。

A.长边任何位置       B.短边任何位置       C.不能留设        D.任何位置

27、影响混凝土搅拌效率的主要因素是       。

A.搅拌时间           B.施工配比           C.水灰比          D.投料顺序

28、在浇筑竖向结构时，当高度超过     应采用溜槽和串筒。

A.2m               B.3m                  C.4m              D.5m

29、某钢筋为φ18，作受力直钢筋；构件长6m，则其下料长度为      。

A.6m              B.5.95m              C.6175mm           D.5914mm

30、起重机的起重高度是指      。

A.吊起重物的高度      B.吊钩至地面的距离      C.起重臂的长短       D.不是定值

31、钢筋调直去锈时一级钢筋的冷拉率应控制在      。

A.1%以内         B.4%以内           C.5.5%以内          D.6%以内

32、设计为摩擦桩时，打桩时质量检查应      。

A.以贯入度为标准             B.以桩尖标高控制为主，以贯入度为参考

C.以桩顶标高为准             D.以上都不对

33、影响填土压实的主要因素为       。

A.土的粒径大小      B.铺土厚度及压实遍数       C.压实方法       D.压实器械

34、治理塌方最有效的方法是      。

A.降低地下水位      B.人工挖土         C.放缓边坡坡度         D.支撑

35、钢筋混凝土中骨料的最大粒径不得大于钢筋净距的      。

A.1/2            B.1/3         C.1/4           D.3/4

36.基坑开挖深度超过地下水位线      左右就要注意流砂的产生。

A.0.3m         B.0.5m        C.0.3~0.5m         D.0.5~1.0m

37、后张法预应力混凝土构件孔道灌浆的主要作用是      。

A.防止钢筋生锈      B.增加混凝土强度      C.锚固钢筋       D.增加刚度

38、抹灰罩面灰用麻刀灰纸筋灰，其厚度一般为      。

A.1~2mm        B.2~3mm       C.4mm        D.5mm

39、细石混凝土防水屋面中分格缝的重大间距为      。

A.4m           B.5m           C.6m          D.7m

40、砌砖时每天砌筑高度不宜大于       。

A.1.5m         B.1.8m          C.2.0m         D.2.5m

41、砖基础砌筑砂浆应用      。

A.白灰砂浆         B.混合砂浆         C.水泥砂浆          D.粘土砂浆

42、抹灰时对基层清理后贴灰饼的主要作用是      。

A.保证砂浆的厚度       B.找平        C.挂线方便          D.增加强度

43、卷材防水屋面的屋面坡度大于3%时，卷材长边应      。

A.垂直屋脊铺设         B.不限        C.平行于屋脊铺设       D.与屋脊成45。角斜铺

44、钢管扣件脚手架的立杆长度一般为      。

A.3~5m                B.4~6.5m         C.5~6m            D.8~10m

45、混凝土养护应在浇捣完       内进行。

A.10小时              B.6小时           C.12小时           D.8小时

46、同一截面中配置多种钢筋时，钢筋直径差值不宜大于       。

A.3mm               B.5mm             C.8mm            D.以上答案都不对

47、连续闪光焊适应于焊接钢筋直径不大于       。

A.20mm              B.22mm            C.25mm            D.32mm

48、当梁的跨度小于等于       ，砼强度应达到70%时，方可拆模。

A.4m               B.6m               C.8m              D.7m

49、打桩机的高度应为桩身全长，桩锤高度，滑轮组高度的总和再加      。

A.1m             B.1~2m              C.3m               D.4m

50、在地基的主要受力层范围内的填土压实系数应大于       。

A.0.93           B.0.95                C.0.96              D.0.98

51、钢筋的可焊性与      有关。

A.含碳量       B.合金元素          C.A与B              D.含硫磷量

52、采用钢抽芯时，井字形支架的距离不宜大于       。

A.50mm        B.100mm            C.50cm               D.100 cm

53、为了保证混凝土泵连续工作，搅拌的工作能力至少比混凝土泵工作能力高      。

A.10%             B.20%            C.30%            D.40%

54、钢筋砖过梁钢筋伸入支座的距离不小于      。

A.120mm          B.240mm          C.180mm          D.200mm

55、水磨石施工时，开磨时间以      为准。

A.石子不松动为止         B.初凝后          C.终凝后          D.养护三天

56、刚性防水屋面的厚度不宜小于       。

A.25mm       B.30mm         C.40mm          D.45mm

57、冬季施工时使用掺盐砂浆，温度不应低于        。

A.—10。C        B.—5。C         C.+5。C             D.+1。C

58、平拱砖过梁用于非承重墙的门窗洞口处，其跨度不大于       。

A.1.2m          B.1.5m          C.1.6m          D.1.8m

59、灰土垫层利用基槽中挖出的原土为好，土颗粒直径不大于       。

A.3mm          B.5mm          C.8mm          D.9mm

60、混凝土浇筑尽量一次完成，中途停歇时间不应超过        。

A.45min        B.lh            C.2h             D.2.5h

61、预制桩堆放时的层数不宜超过      。

A.2层        B.4层           C.6层            D.8层

62、井点管距离基坑壁不宜小于0.7~1.0m，以防       .

A.影响井点布置       B.漏气        C.流砂          D.塌方

63、基槽开挖好后，应将槽底铲平，预留       夯实厚度。

A.1cm          B.3cm          C.1~3cm         D.3~5cm

64、抗震设防地区的建筑物气体工程不得留       。

A.直槎         B.斜槎          C.不留槎        D.不规定

65、一直径为18mm，截面积为254.5mm2，长度为30米的钢筋，若冷拉率为4%，则应拉伸       。

A.1000mm        B.900mm        C.1200mm        D.1500mm

66、砌墙时应从     开始留设脚手架眼。

A.600mm         B.800mm        C.1000mm        D.1200mm

67、灰土施工留槎时不得在      。

A.墙角           B.柱墩          C.承重的窗间墙            D.A、B和C

68、M5以上砂浆的砂子含泥量不得超过      。

A.10%        B.5%        C.2%        D.1%

69、扣件式钢管脚手架各杆件相交伸出的端头，均应大于        ，以防止杆件滑脱。

A.5cm        B.10cm      C.15cm       D.20cm

70、混凝土的临界强度与       有关。

A. 水泥品种      B.混凝土的强度等级       C.浇筑时的温度       D.A、B都是

71、利用导管法浇筑混凝土，管内的混凝土面应高于地下水面     。

A.1m       B.1.5m        C.2m       D.2.5m

72、预应力构件预应力筋切格后外露长度不应小于       。

A.15mm       B.25mm       C.30mm       D.50mm

73、皮数杆的作用是       。

A.各部位的标高      B.灰缝厚度均匀       C.A与B       D.砖墙轴线位置

74、框架结构模板拆除的顺序是      。

A.柱模板—楼板模板—梁模板            B. 楼板模板—梁模板—.柱模板

C. .柱模板—梁模板—楼板模板           D.—齐拆除

75、木模板拼板的宽度不宜超过200mm，以保证      。

A.干缩时缝隙均匀        B.浇水后易于密缝       C.受潮后不宜翅曲       D.A、B、C都是

76、一般抹灰层最小厚度不宜小于       。

A.5mm             B.7mm            C.15m m              D.25mm

77、先张法放张钢筋，设计无要求时，混凝土应达到设计强度的         。

A.50%            B.75%             C.80%               D.100%

78、抗震设防地区的建筑物砌体工程不得留        。

A.直槎           B.斜槎             C.不得留槎           D.不控制

79、龙门架的动力装置是       。

A.卷扬机         B.吊盘             C.滑轮               D.电动机

四、判断题：

1、 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。（ ）

2、建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有：服从管理，遵守纪；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全培训教育，掌握安全生产技能，发现事故隐患及时报告。（ ）

3、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。( )

4、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与做从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的，不受法律保护 ( )

5、制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( )

6、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。( )

7、生产经营单位的从业有人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。( )

8、为了保证工程进度，对发生的事故采取隐瞒不报的做法，可以谅解。( )

9、打桩工程在噪声敏感区域施工，经过工程所在地环境保护行政主管部门申报就可在夜间进行施工作业。( )

10、房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担。( )

11、建筑施工企业给从事危险作业的职工办理意外伤害保险，可以视企业的经济条件而足。( )

12、凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人，都必须接受建设行政主管部门入其授权的建筑安全生产监督机构的行业监督管理，并依法接受国家安全监察。( )

13、施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等 自升式架设设施安装完后即可投入使用。( )

14、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。( )

15、垂直运输机械人员、安装拆卸工、爆破作业人员、登高架设作业人员、电工、锅炉工、焊工、信号工等特种作业人员必须经过考核合格取得操作证后方准上作业。( )

16、钢筋混凝土基础就是刚性基础。

17、在工程中流水段是固定不变的。

18、桩基础工程按桩的制作方式不同可分为预制桩和灌注桩。

19、在钢筋混凝土构件配筋图中，构件轮廓线用粗实线画出，钢筋用细实线画出 。

20、在钢筋混凝土梁的材料和梁的尺寸一定的情况下，只要多配钢筋就能提高梁的承载能力。

21、冬施时，砼拌合物的出机温度不宜低于5度。

22、防水混凝土墙体的施工缝允许留置垂直缝，其位置在底板上表面300mm的墙身上。

五、简答题：（5题）

1、《中华人民共和国安全法生产法》的立法目的是什么？

2、《中华人民共和国建筑法》规定了哪些主要建筑施工安全生产管理制度？

3、企业应具备哪些安全生产条件可取得安全生产许可证？

4、未取得安全生产许可证擅自进行生产的企业负何法律责任？

5、发生工伤死亡、重伤事故，现场处理工作有什么要求？

6、绘图题

夯实土壤                                钢筋砼

空 心 砖                                砂浆

7、名词解释   隐蔽工程----    建筑面积----

8、钢筋代换原则是什么？

9、常用地基加固方法有哪几种？

10、民用建筑的构造组成包括哪几部分？

六、论述题：

1、在钢筋砼梁中，一般配有哪几种钢筋？各自的作用是什么？

2、何为“四口”？其防护措施有哪些？

3、填土压实有哪些方法？影响压实的因素有哪些？

4、砼施工缝留置的原则？施工缝如何处理后方可浇筑？

5．某工地负责人根据工程需要决定将6#楼桥式架子下落一层，队长穆某派壮工佟某和马某上桥做落架子工作，工人虽带安全带，但未挂在架柱上，当落两边4米跨桥架子时，桥架两端倒链脱钩，桥架倾翻，佟、马二人摔下，当场死亡。请分析：1. 事故类型 2. 事故原因 3. 责任者 4. 领导应负的责任

6.某建筑工地有一井字架,工人王某在机工未在场的情况下擅自开动卷扬机提升物料,因操作失误且无超高限位装置,使滑轮直接顶到天轮,造成地轮被拉起,恰在此时另一工人吴某正横跨卷扬机的水平钢丝绳, 钢丝绳将吴某弹起摔出,造成吴某颅脑受伤死亡,主管工长在进期检查时发现无超高限位装置问题,但未及时整改.试按①.事故伤害 "七项内容" 进行分析;②.确定该事故的原因;③. 确定该事故责任者。

7、某工地，按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，扣件滑丝，有的一拧小盖口就断裂。为了防止安全事故的发生，试问：安全员应如何处理此事？

8、某工地的机械工王某站在搅拌机的灰斗和滚筒的底盘上保养机器。班长刘某未等王某离开就开动机器，灰斗将王某的腿部挤压住，刘某惊慌失措，两次错按电钮，灰斗继续上升将王某挤压致死。通过这一起典型的机械伤害案例，分析违章之处，应吸取哪些教训及应采取的预防措施？